MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS URBANIZAÇÃO  RUAS E AVENIDAS DE PERDIGÃO.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO.

- CONTRATO DE REPASSE: 0327462-06/2010

- MINISTÉRIO DAS CIDADES.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO.

1– RAMPA PARA P.P.D

Devido a declividade das ruas e consequentemente a existência de degraus nas entradas de garagem e passeios, passeios executados sem largura suficiente para instalação das rampas dentro das normas, todas as rampas foram suprimidas do contrato, por não darem a funcionalidade necessária ao empreendimento.

2 – PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA-PARE- INCLUSIVE SUPORTE E TRAVESSA.

- Chapa de aço fina a quente bitola MSG 16, E= 1,50 mm(12,00 kg / m2).

- Tubo de aço galvanizado com costura DIN 2440/NBR 5580 Classe média DN 2” (50 mm), E=3,65 mm-5,10 kg /m.

- 35 unidades conforme projeto.

Foram previstas considerando-se o fluxo de veículos no sentido do centro da cidade.

3 – PINTURA FAIXA CONTINUA TINTA BASE ACRÍLICA 01 FAIXA CENTRAL

- Foi excluído da urbanização, por não dar funcionalidade ao empreendimento, considerando-se que nos trechos anteriores e posteriores das ruas objeto da intervenção de pavimentação conforme contratos não existe pintura de faixas.

4 – PLACA SINALIZAÇÃO VERTICAL

- 40 Unidades, conforme projeto.

5 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5, PREPARO MECANICO ESPESSURA 7,00 CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.CONFORME ESPECIFICAÇOES SUDECAP.

Avenida Dona Olímpia = 232 m x 2 -10,50-10,50= 443,00m-108,90m = 334,10 m x 1,35 m = 451,03m2

Rua Antônio Novato = 116,30 m  x 2 = 232,60m – 26,20 m =206,40 m x 1,10 m = 227,04 m2

Avenida  21 de Abril = 86,00 m x 2 = 172,00 m – 110,20 m = 61,80 m x 1,15 m = 71,07 m2

Rua Nossa Senhora da Saúde = (178+87,00 x 2) - 8,90 x 2,00 = 512,20 m – 210,00 m = 302,20 m x 1,30 m = 392,86 m2.

Rua Geraldo Ferreira da Silva = (77,00 x 2 +374,00 x 2) - 8,20 - 8,00 x 2 - 9,00 x 2 = 851,60 m – 352,00 m = 499,60 m x 1,80 m = 899,28 m2

Avenida Laurindo Pereira da Silva = (242,00 x 2) - 9,00x2 - 8,00x2 = 450,00 m – 166,80 m = 283,20 m x 1,10 m = 311,52 m2

Rua Carmo da Mata = ( 85,00 x 2 – 8,00 x 2 ) = 154,00 m – 20,20 = 133,80 m x 1,80 m = 240,84 m2

Rua Senador José Guiomar = (166,50 x 2 – 9,00 x 2 – 8,50 x 2) = 298,00 m – 85,00 m = 213,00 x 1,40 m = 298,20 m2

Rua Joaquim Macedo = (68,00 x 2 )  = 136,00 m – 34,50 m = 101,50 m x 1,15 m = 116,73 m2

Travessa Jose Duarte Lacerda= 90,00 x 2 = 180,00 m – 100,30 m = 79,70 m x 0,85 m = 67,75 m2

Av. Jose Duarte Lacerda= 90,00 x 2 = 180,00 m – 63,80 m = 116,20 m x 1,60 m = 185,92 m2

Rua Vasco Teixeira Bueno= 105,00 x 2 – 4,50 -9,00 x 2 = 187,50 m - 54,00 m = 133,50 m x 1,85 m =  246,98 m2.

Área dos passeios =  3.508,77 m2

3.508,77 m2 x 0,07 m = 245,61 m3.

Perdigão, 17 de Agosto de 2016.

Flávio de Oliveira Neto

Engenheiro Civil

CREA 45.089/D.