MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS URBANIZAÇÃO RUAS E AVENIDAS DE PERDIGÃO.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO.

- CONTRATO DE REPASSE: 0346278-62/2010

- MINISTÉRIO DAS CIDADES.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO.

1– RAMPA PARA P.P.D

Devido a declividade das ruas e consequentemente a existência de degraus nas entradas de garagem e passeios, passeios executados sem largura suficiente para instalação das rampas dentro das normas, todas as rampas foram suprimidas do contrato, por não darem a funcionalidade necessária ao empreendimento.

2 – PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA-PARE- INCLUSIVE SUPORTE E TRAVESSA.

- Chapa de aço fina a quente bitola MSG 16, E= 1,50 mm(12,00 kg / m2).

- Tubo de aço galvanizado com costura DIN 2440/NBR 5580 Classe média DN 2” (50 mm), E=3,65 mm-5,10 kg /m.

- 29 unidades conforme projeto.

Foram previstas considerando-se o fluxo de veículos no sentido do centro da cidade.

3 – PINTURA FAIXA CONTINUA TINTA BASE ACRÍLICA 01 FAIXA CENTRAL

- Foi excluído da urbanização, por não dar funcionalidade ao empreendimento, considerando-se que nos trechos anteriores e posteriores das ruas objeto da intervenção de pavimentação conforme contratos não existe pintura de faixas.

4 – PLACA SINALIZAÇÃO VERTICAL

- 39 Unidades, conforme projeto.

Perdigão, 17 de Agosto de 2016.

Flávio de Oliveira Neto

Engenheiro Civil

CREA 45.089/D.